## Slide 1: Linux下vlan实践
孙自翔 2014.03

## Slide 2
提纲
以太网相关知识复习
1
vlan概述
2
简单实验
3
Linux下vlan的创建
4

## Slide 3
提纲
以太网相关知识复习
1
vlan概述
2
简单实验
3
Linux下vlan的创建
4

## Slide 4: 以太网
共享以太网
  CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect）
  带冲突检测的载波侦听多路访问技术
  http://baike.baidu.com/view/54303.htm
交换式以太网
  隔离冲突域
  http://baike.baidu.com/view/195424.htm

## Slide 5
提纲
以太网相关知识复习
1
vlan概述
2
简单实验
3
Linux下vlan的创建
4

## Slide 6: VLAN概述

## Slide 7: VLAN特性
有效控制网络广播域
每个广播域都是一个独立的网络，所以VLAN可以减少网络部署成本。使用VLAN 可以在不增加交换机的同时，把现存的网络分割成若干个独立的网络，而且网络之间互相不能访问。
有效的网络监控 流量管理
提高网络的安全性，如限制网络中的计算机相互访问权限。
实现不同地域部门内的局域网通信

## Slide 8: VLAN实现方式
基于交换式的以太网要实现虚VLAN主要有三种途径
基于端口
基于MAC地址(网卡的硬件地址)
基于IP地址
802.1Q tag-based （本文重点介绍）

## Slide 9: vlan需要的软硬设施
以太网帧格式符合802.1Q协议定义的格式.
支持VLAN的二层交换机.
NIC (Network Interface Card)

## Slide 10: trunk和access链路
(trunk)中继链路可以承载多个VLAN。即可以让连接在不同交换机上的同一vlan互通。
接入链路是隶属于同一交换机的VLAN成员。

## Slide 11: trunk和access链路

## Slide 12: 802.1q协议封包格式

## Slide 13: Vlan标签格式

## Slide 14: 标签协议识别符
标签协议识别符(Tag Protocal Identifier, TPID)
一组16 bits的域、其数值被设定为0x8100,用来辨别某个IEEE 802.1Q的帧标签.
标签协议识别符(Tag Protocal Identifier, TPID): 一组16位元的域其数值被设定在0x8100以用来辨别某个IEEE 802.1Q的帧为已被标签的，而这个域所被标定位置与乙太形式/长度在未标签帧的域相同，这是为了用来区别未标签的帧。

## Slide 15
提纲
以太网相关知识复习
1
vlan概述
2
简单实验
3
Linux下vlan的创建
4

## Slide 16: 实验场景

## Slide 17: 实验场景（简化）

## Slide 18: 实验场景说明
每个节点上有两个虚拟机，分别为vlan11-1,vlan11-2 和 vlan13-1，vlan13-2
每个虚拟机接的是网桥(交换机)的access口，同一个网桥下的虚拟机之间通信时没有tag的。
Linux下的vlan设备eth1.201相当于网桥的trunk口,经过trunk口的物理接口是有tag的。

## Slide 19: 演示
sudo tcpdump -nn -vvv -e -i br100 -c 1 icmp
sudo tcpdump -nn -vvv -e -i eth1.201 -c 1 icmp
sudo tcpdump -nn -vvv -e -i eth1 -c 1 icmp

## Slide 20
提纲
以太网相关知识复习
1
vlan概述
2
简单实验
3
Linux下vlan的创建
4

## Slide 21: vlan标签格式
nbs@10-120-120-11:~$ sudo tcpdump -nn -vvv -e -i eth1 -c 1 icmp -w -|hexdump

## Slide 22: VLAN标签的tagged和detagged
sudo tcpdump -nn -vvv -e -i br100 -c 1 icmp
sudo tcpdump -nn -vvv -e -i eth1.201 -c 1 icmp
sudo tcpdump -nn -vvv -e -i eth1 -c 1 icmp

## Slide 23: vlan设备创建
实验环境说明
需要的模块和包
vconfig
ip
持久化

## Slide 24: 后续
Linux下的网桥设备

## Slide 25
Q&A

## Slide 26
谢谢大家